## Slide 1: Λογική με Πύλες Διέλευσης και αποκατάσταση επιπέδου τάσης

## Slide 2
Έχουμε το παρακάτω κύκλωμα:
Μας δίνονται οδηγίες να υποθέσουμε ότι ο αντιστροφέας έχει ιδανική μεταγωγή σε επίπεδο τάσης VDD/2, να μην λάβουμε υπόψιν μας το φαινόμενο σώματος ,την διαμόρφωση του μήκους καναλιού και όλων των παρασιτικών χωρητικοτήτων

## Slide 3
Ερώτημα Α
Ποια λογική συνάρτηση υλοποιείται από το κύκλωμα;
Όταν Β=high  o Μn1 άγει και περνάει το Α στην έξοδο
Όταν Β=low  o Mn2 άγει και περνάει το 0 (GND) στην έξοδο
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το δικτύωμα με τα pass transistors υλοποιεί
την λογική πράξη AND μεταξύ Α και Β ,άρα
x = ΑND (A,B)

## Slide 4
Υπάρχει όμως και αυτή η διάταξη ,η οποία παίρνει ως είσοδο το x
και υλοποιεί τον γνωστό σε όλους μας αντιστροφέα
 Αντιστροφέας
Στην έξοδο του κυκλώματος , λοιπόν, έχουμε την υλοποίηση της λογικής συνάρτησης ΝΑΝD μεταξύ των εισόδων Α και Β:
Out = NAND (A,B)

## Slide 5
Ο συγκεκριμένος τρανζίστορ φαίνεται περιττός με την
πρώτη ματιά.Η παρουσία του, όμως είναι αναγκαία, για να
εξασφαλίσει ότι η πύλη (gate) είναι στατική . Πρέπει να
υπάρχει ένα μονοπάτι χαμηλής εμπέδησης για τις γραμμές
τροφοδοσίας κάτω από όλες τις συνθήκες
(στην περίπτωσή μας, όταν Β είναι low).

## Slide 6
Ερώτημα Β
Εξηγείστε γιατί το κύκλωμά μας έχει μη-μηδενική στατική κατανάλωση
Δυστυχώς τα κυκλώματα με pass transistor λογική υποφέρουν από στατική κατανάλωση ισχύος (static power dissipation ) και μειωμένα περιθώρια θορύβου (noise margins)
Όταν Α = Β= VDD 
ο πάνω τρανζίστορ άγει και έχουμε
Vx = VDD-VtN

## Slide 7
Η τάση στην είσοδο του αντιστροφέα φτάνει μόνο την τιμή
Vx = VDD-VtN
Αυτή η τάση προκαλεί στατική κατανάλωση ισχύος στον αντιστροφέα, που οδηγεί το δικτύωμα με τα pass transistors.

## Slide 8
Ερώτημα Γ
Προσθέτοντας μόνο 1 transistor να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα που να λύνει το πρόβλημα της στατικής κατανάλωσης. Εξηγείστε πώς επιλέγετε το μέγεθος του transistor.
To τροποποιημένο κύκλωμα
με την προσθήκη ενός μόνο
transistor είναι το διπλανό

## Slide 9
Για να λύσουμε το πρόβλημα της πτώσης του επιπέδου τάσης στον κόμβο x (που δείξαμε στο ερώτημα 2) και κατά συνέπεια να λύσουμε το πρόβλημα της στατικής κατανάλωσης χρησιμοποιούμε μια συνδεσμολογία ανάδρασης με ένα PMOS transistor . Αυτό το transistor ονομάζεται level restorer.

## Slide 10
Σενάριο
x = 0 V , out =VDD  Mr είναι off
B = VDD
A = 0 V
Αν Α από ( 0  VDD )
o Mn1 φορτίζει το x
έως το VDD-VtN
Αυτή η τιμή είναι αρκετή για να γίνει switch του out από VDD  low
Άρα το Mr γίνεται on λόγω ανάδρασης και έτσι «τραβάει» τον x
στο VDD

## Slide 11
Αυτή η τεχνική εξαλείφει το πρόβλημα της στατικής κατανάλωσης ισχύος , αλλά προσθέτει πολυπλοκότητα, γιατί πλέον το κύκλωμα γίνεται ratioed, δηλαδή πρέπει να αλλάξει το o λόγος (W/L) των transistors

## Slide 12
Για transition του κόμβου
x από VDD  low
το pass-network θέλει να «τραβήξει» σε low τον x (pull_down)
ενώ
ο transistor Mr θέλει να τον συγκρατήσει σε VDD (pull_up)

## Slide 13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
θέλουμε stronger pull-down δικτύωμα
(δηλαδή Mn)
από την pull-up device (δηλαδή Mr)

## Slide 14
Γνωρίζοντας τις τιμές των (W/L) για τα Μ1 και Μ2 συμπεραίνουμε ότι ο αντιστροφέας έχει κατώφλι μεταγωγής VDD/2 (μας δίνεται και στην εκφώνηση)
Ο τιμή της τάσης του κόμβου x , λοιπόν, πρέπει να πέσει κάτω από αυτή την τιμή (VDD/2) για να γίνει switch στον inverter  Mr shut-off
Χρησιμοποιώντας την transient response του κόμβου x συναρτήσει του size του level restorer (Mr) με τα (W/L) των transistor Μn1 και Mn2 σταθερά σε (0.5μm/0.25μm) , έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

## Slide 16
Για ratio
(W/L)Mr > (1.5μm/0.25μm)
ο x δεν μπορεί να περάσει το κατώφλι μεταγωγής (switching threshold) του αντιστροφέα
 δεν γίνεται switch στην έξοδο 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

## Slide 17
Ερώτημα Δ
Υλοποιήστε το ίδιο κύκλωμα (pass-transistor network) με την χρήση πυλών διέλευσης (transmission gates)

## Slide 18
Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη λύση για το πρόβλημα του voltage-drop ,το οποίο μας οδηγεί σε static power dissipation
Η κατασκευή λογικών κυκλωμάτων με τη χρήση transmission gates εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των NMOS και PMOS
ΝΜΟS  περνάνε δυνατό 0, αλλά αδύναμο 1
PMOS  περνάνε δυνατό 1, αλλά αδύναμο 0

## Slide 19
Άρα, λοιπόν, χρησιμοποιούμε NMOS για pull-down και PMOS για pull-up
Όπως γνωρίζουμε μια transmission gate αποτελείται από ένα NMOS και ένα PMOS
παράλληλα συνδεδεμένα

## Slide 20
Ερώτημα Ε
Αντικαταστήστε το pass-transistor network με ένα άλλο pass-transistor network, το οποίο θα υπολογίζει την συνάρτηση AND (A,B,C) στον κόμβο x. Yποθέστε ότι έχετε στη διάθεσή σας τις εισόδους Α,Β,C και τις συμπληρωματικές τους.
Μια πιθανή υλοποίηση είναι η παρακάτω

## Slide 21
Πίνακας αληθείας